## Slide 1: ＦＦＴ（高速フーリエ変換）

## Slide 2: ＦＦＴ（高速フーリエ変換）とは
DFTの計算処理を高速に出来るように工夫されたアルゴリズム
計算結果はＤＦＴと同じ
N=2r個の入力データを利用する
計算量はDFTがN2に対しFFTはN・log2N
(N×r)で，Nが大きいほど効果的

## Slide 3: ＦＦＴを実現するための手法
前処理：
ビットリバーサル（ビット反転）
計算の前処理
予めデータの順番を入れ替える作業
処理の中核：
バタフライ演算（２入力２出力の関数）
データを交差した形
出力までにデータに重みが掛けをしている

## Slide 4: ＤＦＴのおさらい （詳細はＤＳＰ１の資料を見て）
ＤＦＴの式
Xk DFTされたデータ
xn もとの信号データ
N データの数
k Xの番号(0～N-1)
n xの番号(0～N-1)
とおき
と表すとする
回転（因）子
と呼ばれていた

## Slide 5: ＤＦＴ： Ｎ＝２のときは
1
-1
-ｊ
ｊ
このように表現してみる
この形で２点DFTが計算できる
何か規則的な感じ
２点DFT
展開すると
Wは同じ１なので
消しておく
Wが異なるので
残しておこう

## Slide 6: ここで バタフライ演算とは
同じデータが２つの方向へ進む
２方向からのデータが足し合わされる
ここをデータが通ると
Wの重みが掛けられる
ここをデータが通ると-1倍される
FFT実現の基本形．
２つの入力から２つの出力を得る．
蝶のような形
２入力
２出力
さっきの行列
演算と結果が
同じ形

## Slide 7: Ｎ＝４のときの行列表記は
これをN=4で計算してみると
k=0～3まで変化
n=0～3まで変化
であるので
行列で表すと
こうなった
さて、
N=4の時
0～9まで
あるようだ

## Slide 8: Wを複素平面に置いてみると いくつかの性質が分かる
1
-1
-ｊ
ｊ
同じ位置のものが複数出てきた
ＦＦＴでは
こんな性質
をうまく利用する
p:ある整数
N点で一周（同じ値）
指数の計算
対称の点は－をつける
性質(1)
性質(2)
性質(3)

## Slide 9: N=4をバタフライ演算で表現
入力
中間結果
４点FFTでは
バタフライ演算
２回が２段で実行
入力位置を変えて
再入力
最終結果
この結果は，行列で変形した計算と同じ
１段目：１つ目のバタフライ演算
１段目：２つ目のバタフライ演算
２段目：１つ目のバタフライ演算
２段目：２つ目のバタフライ演算
２段目（１段目の結果を利用）
１段目
入力偶数番
入力奇数番
注意：「最終結果」が行列演算と同じ結果になっている
には，入力の順番を入れ替えておく必要がある

## Slide 10: N=8(8点FFT)では．．． プログラムにするための規則性を見つけよう 8点で見ればおおよそ分かる．
１段目
２段目
３段目
段数は２rのr段
(N=8の時r=3)
入力偶数番
入力奇数番
１段当たりのバタフライ演算の回数はN/2回
０
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
ちなみに
と同じ意味
出力は順番になっている
入力は入れ替えておく

## Slide 11: 前処理：ビット逆順
最終的な出力Ｘが高調波順に並んだ形で得られるようにしておくために考えられた手順．
予め入力データを入れ替えておく．
・・・X X X X・・・
10進数を２進数で表現したあと
ビットの中心から左右を入れ替えることで実現可能
この2進数を10進数で表現し直した順番で並び替える
方法は
線対称の形

## Slide 12: ４点の場合のビット逆順
 | ４点FFT |  | 
処理前 |  | 反転 | 
10進数 | 2進数 | 2進数 | 10進数
0 | 00 | 00 | 0
1 | 01 | 10 | 2
2 | 10 | 01 | 1
3 | 11 | 11 | 3

## Slide 13: ８点の場合のビット逆順
 | 8点FFT |  | 
処理前 |  | 反転 | 
10進数 | 2進数 | 2進数 | 10進数
0 | 000 | 000 | 0
1 | 001 | 100 | 4
2 | 010 | 010 | 2
3 | 011 | 110 | 6
4 | 100 | 001 | 1
5 | 101 | 101 | 5
6 | 110 | 011 | 3
7 | 111 | 111 | 7

## Slide 14: アルゴリズムの流れヒント この流れでプログラムを作る
DFT
複素演算
N回繰り返し
N回繰り返し
バタフライ演算（複素演算）
上段＋下段の計算
N/2回繰り返し
FFT
r回繰り返し
計算量=N2
計算量=Nlog2N=Nr
上段出力番号[ ]＝上段入力番号[ ]＋下段入力番号[ ]＊重みW番号[ ]
下段出力番号[ ]＝上段入力番号[ ]－下段入力番号[ ]＊重みW番号[ ]
FFTのアルゴリズムはバタフライ演算に使う「入力」と「重み」をどう与えるか
同じ色には同じ値が入る
ヒント
ビットリバーサルの実行
それぞれは複素数の計算

## Slide 15: 回転子の状況
これは
WはN/2個用意すればよい
－をつければ同じ
2点のときWは1個求めればよい
4点のときWは2個求めればよい
8点のときWは4個求めればよい
FFTのデータの流れ図にあったように，WはN/2個求めればよい
2点
4点
8点

## Slide 16: 参考： 時間間引きFFT
n
時間間引きFFTという
n
n
偶数番データ
奇数番データ
分割
データを分けてから処理を行う
＊これに対し，まったく反対の順番で処理される方法を周波数間引きFFTという

## Slide 17: 参考： Ｎ＝４でまとめていくと
奇数・偶数
で分ける
性質(2)を使う
性質(1)，(3)を使う
入力が
偶数
入力が
奇数
係数として掃き出す
同じになる

## Slide 18: 参考： Ｎ＝４のときの出力は
さらに整理すると
同じ形が現れた
式が簡単になった
規則性がある。
こちらの項は
偶数項の
バタフライ演算
こちらの項は
奇数項の
バタフライ演算
展開してみると
それぞれは２点FFTの結果
すなわち４点FFTは２点FFTの結果から得られている
前のバタフライ演算の結果を
入力とした
バタフライ演算

## Slide 19: 参考： N=8のときの重みの変化は・・・
１段目
x1
x2
２段目
x1
x2
この形を４回(N/2)繰り返し
この形を４回繰り返し
３段目
x1
x2
この形を４回繰り返し
交互に
繰り返す
順に変化
係数は20回変化
21回変化
22回変化
x1 x2 W8
0 1 0
2 3 0
4 5 0
6 7 0
20飛ばしが20連続で23/21回実行
2１飛ばしが2１連続で23/22回実行
入力1 入力２ 指数部
22飛ばしが22連続で23/23回実行
21進む
22進む
バタフライの上段と下段への入力順
（上から順に数えた番号）
x1 x2 W8
0 2 0
1 3 2
4 6 0
5 7 2
入力1 入力２ 指数部
x1 x2 W8
0 4 0
1 5 1
2 6 2
3 7 3
入力1 入力２ 指数部
次がある
とすると
23進む
横の対応(１回のバタフライに必要なx1,x2,wの対応番号)があっていれば，バタフライ演算を行う順番は関係ない
例えば
１回目
３回目
２回目
４回目
4
2
1