## Slide 1: ＦＦＴプログラム最終ヒント
これを見た場合は，必ず紙に流れを書いて，バタフライ演算への入力と重みが，どのように変化しているかを確認すること

## Slide 2: 例えばプログラム ビットリバーサル
/////////////////////////////////////////////////////
// bitリバーサル ビット演算
/////////////////////////////////////////////////////
void bit_r(int *bit, int N, int r)
{
int i,j;
for(i=0;i<N;i++){ // iは入力x_iの通常の順番
bit[i]=0;
for(j=0;j<r;j++){
bit[i]+= ((i >> j ) & 1) << (n-j-1);// iをj個右シフトし，
//そのLSBをMSBから詰めていく
}
}
}

## Slide 3: バタフライ演算を含む処理
/////////////////////////////////////////////////////
// 例えばプログラム：FFT(IFFT)
/////////////////////////////////////////////////////
void fft(comp *in, comp *wnk, int N, int r)
{
int r_big=1, r_sma=N/2; //初期値を与えておく
int i, j, k, in1, in2, nk;
comp dummy;
for(i=0;i<r;i++){// ビット回繰り返し（段数回）
for(j = 0; j < r_big; j++){//繰り返しが段々増える
for(k = 0; k < r_sma; k++){//繰り返しが段々減る：(j+k)の合計=N/2回の繰り返し
in1 = r_big * 2 * k + j; //バタ上段の入力順番
in2 = in1 + r_big; //バタ下段の入力順番
nk = j * r_sma; //回転子の番号
dummy = comp_mult(in[in2], wnk[nk]);//バタ入力下段×重みWnk
in[in2] = comp_subt(in[in1], dummy);//バタ演算の下段出力(そのまま次段の入力)
in[in1] = comp_add(in[in1], dummy); //バタ演算の上段出力(そのまま次段の入力)
}
}
r_big *= 2; // 2^i :1,2,4...N/2まで増加
r_sma /= 2; // 2^(r-1-i):N/2...4.2.1まで減少
}
}